## Slide 1: BBG Uygulama-1

## Slide 2: Bazı terimler
1 bit, 1
4 bits = 1 nibble, 0111
8 bits = 1 byte, 0001 0111
16 bits = 2 byte = 1 word, 0001 0111 0001 0111
32 bits = 4 byte = 2 word = 1 double word, 0001 0111 0001 0111 0001 0111 0001 0111

## Slide 3: Terim örnekleri
0101 0111 0001 0111 0001 0111 0001 0111
Highest byte: ?
Highest nibble: ?
Lowest word: ?

## Slide 4: Terim örnekleri
0101 0111 0001 0111 0001 0111 0001 0111
Highest byte(the most significant byte) : 0101 0111
Highest bit(the most significant bit, MSB) : 0
Highest nibble: 0101
Lowest word: 0001 0111 0001 0111

## Slide 6: Sayı tabanları arası dönüşüm
(157)10 = (?)2
(842)10 = (?)8
(1600)10 = (?)16

## Slide 7: Sayı tabanları arası dönüşüm
(157)10 = (10011101)2
(842)10 = (1512)8
(1600)10 = (640)16
2 | 157 | 1
2 | 78 | 0
2 | 39 | 1
2 | 19 | 1
2 | 9 | 1
2 | 4 | 0
2 | 2 | 0
2 | 1 | 1
8 | 842 | 2
8 | 105 | 1
8 | 13 | 5
8 | 1 | 1
16 | 1600 | 0
16 | 100 | 4
16 | 6 | 6

## Slide 8: Sayı tabanları arası dönüşüm
(110010)2 = (?)10
(3220)8 = (?)10
(2F0C)16 = (?)10

## Slide 9: Sayı tabanları arası dönüşüm
(110010)2 =
(3220)8 =
(2F0C)16 =
25 x1 + 24 x1 + 23 x0 + 22 x0 + 21 x1 + 20 x0
= (50)10
83 x3 + 82 x2 + 81 x2 + 80 x0
= (1680)10
163 x2 + 162 xF + 161 x0 + 160 xC
= (12044)10

## Slide 10: Sayı tabanları arası dönüşüm
(111110001)2 = (?)8
(1101110010)2 = (?)16
(465)8 = (?)2

## Slide 11: Sayı tabanları arası dönüşüm
(111110001)2 = (761)8
(465)8 = (100110101)2
001
110
111
7
6
1
(1101110010)2 = (372)16
0010
0111
11
2
7
3
4
6
5
100
110
101

## Slide 12: Sayı tabanları arası dönüşüm
(A1DB)16 = (?)2
(443)8 = (?)16
(BCD)16 = (?)8

## Slide 13: Sayı tabanları arası dönüşüm
(A1DB)16 = (1010000111011011)2
(BCD)16 = (5715)8
A
1
D
B
1010
0001
1101
1011
(443)8 = (123)16
4 4 3
100 100 011
(100100011)2
0001 0010 0011
1 2 3
1011 1100 1101
(101111001101)2
B C D
101 111 001 101
5 7 1 5

## Slide 14: 1'e Tümleyen
1’e tümleme, bit dizisi içerisindeki 1’lerin 0, 0’ların 1 yapılmasıyla elde edilir.
N bit sayısı olmak üzere, Değer aralığı: -(2(N-1)-1) … (2(N-1)-1)

## Slide 15: 2'ye Tümleyen
2’ye tümleme, bit dizisi içerisindeki 1’lerin 0, 0’ların 1 yapılması ve sonrasında sayıya 1 eklenmesiyle olur.
N bit sayısı olmak üzere, Değer aralığı: -(2(N-1)) … (2(N-1)-1)

## Slide 16: 2’ye tümleyen örnekler
Decimal (-128,127) | Binary | 2's complement
? | 1000 0100 | 0111 1100
? | 1111 0110 | 0000 1010
? | 0001 0011 | 1110 1101
? | 0110 0010 | 1001 1110
? | 1111 1111 | 0000 0001
? | 0000 0001 | 1111 1111
Decimal (-128,127) | Binary | 2's complement
13 | ? | ?
48 | ? | ?
32 | ? | ?
-32 | ? | ?
63 | ? | ?
60 | ? | ?

## Slide 17: 2’ye tümleyen örnekler
Decimal (-128,127) | Binary | 2's complement
-124 | 1000 0100 | 0111 1100
-10 | 1111 0110 | 0000 1010
19 | 0001 0011 | 1110 1101
98 | 0110 0010 | 1001 1110
-1 | 1111 1111 | 0000 0001
1 | 0000 0001 | 1111 1111
Decimal (-128,127) | Binary | 2's complement
13 | 0000 1101 | 1111 0011
48 | 0011 0000 | 1101 0000
32 | 0010 0000 | 1110 0000
-32 | 1110 0000 | 0010 0000
63 | 0011 1111 | 0011 1111
60 | 0011 1100 | 1100 0100

## Slide 18: Excess notation
Bir sayıyı Excess-16 formatında ifade edebilmek için kaç bit gereklidir?
29/8 sayısını binary 8-bit floating point olarak yazınız

## Slide 19: Excess notation
Bir sayıyı Excess-16 formatında ifade edebilmek için kaç bit gereklidir?
16 = 24 = 2N-1 => N = 5 bits
29/8 sayısını binary 8-bit floating point olarak yazınız.
  Sayı pozitif olduğu için işaret biti 0 olmalıdır.
  29/8 = 3 + 5/8 = 011.101
  0.11101 * 22
  2 = 110 (Excess-4)
  0 110 1110 =? 3 + 5/8

## Slide 20: Truncation Error
1 bit
3 bit
4 bit
8
2
7
= ?

## Slide 21: Truncation Error
1 bit
3 bit
4 bit
0 | 110 | 1011
10.111
10.11 = 2 + 6/8
2 ⅞ = ?

## Slide 22: Logic Gates
A= 0, B=1, C=0 için çıktı ne olur?

## Slide 23: Logic Gates
A= 0, B=1, C=0 için çıktı ne olur?
0
1
0
0
1
1
0

## Slide 24: Logic Gates Bitwise Örnekler
1010 AND 1100 = ?
0011 OR 1100 = ?
1011 XOR 1000 = ?
1001 NAND 0101 = ?

## Slide 25: Logic Gates Bitwise Örnekler
1010 AND 1100 = 1000
0011 OR 1100 = 1111
1011 XOR 1000 = 0011
1001 NAND 0101 = 1110

## Slide 26: Binary Toplama Çıkarma İşlemi
9 + 12 = (?)2
9 - 12 = (?)2
26 - 12 = (?)2

## Slide 27: Binary Toplama Çıkarma İşlemi
9 + 12 = (00010101)2
00001001
9 - 12 = (11111101)2
00001100
+
00010101
9 + (-12)
-12 -> 12 = (00001100)
1’s complement -> 11110011
1
+
-12 = 11110100
00001001
11110100
+
11111101
26 - 12 = (0001110)2
0011010
0001100
-
0001110

## Slide 28: Overflow
01111111 + 01111110 = ?
Overflow nasıl tespit edilir?

## Slide 29: Overflow
01111111 + 01111110 = (11111101)
127 + 126 = 253
8 bitlik (+127, -128 arasındaki sayılar) işaretli sayılardan 127 +126 = 253 sayısı,
8 bitlik işaretli sayı olarak gösterilemez.
n-bitlik işaretli sayılarla toplama yapılırken sonuç n-bitten daha fazla çıkabilir.